APB_ROCKET_TM

Filtre numérique sur bus APB

Registres:

	31 16 15 0
0x00	CONFIG
0x04	VIRGULE POSITION
0x08	Cel0_b0
0x0C	Cel0_b1
0x10	Cel0_b2
0x14	Cel0_a0
0x18	Cel0_a1
0x1C	Cel0_a2
0x20	Cel1_b0
0x24	Cel1_b1
0x28	Cel1_b2
0x2C	Cel1_a0
0x30	Cel1_a1
0x34	Cel1_a2
…	Cel2_b0

TM_CONFIG:

31			15 5	4 r	3 r	2 rw	1 r	0 rw
				EF	FF	ST	CN	RST

4	:	Empty Flag – Show if the TM FIFO is Empty
3	:	Full Flag – Show if the TM FIFO is full
2	:	Start – Allow the TM module to send DATA
1	:	Connected – show if the TM is connected
0	:	Reset – reset the Filter